## Slide 1: 中网科技云计算数据中心基地
https://ChinaNet.CC
云计算和大数据中心服务提供商

## Slide 2: 区位优势
地域：位于经济发达的长江三角洲，江苏和安徽两省中心地带
空港：距离南京禄口国际机场87KM，合肥新桥国际机场144KM。
铁路：距离京沪高铁滁州站11KM，沪汉蓉全椒站11KM。
地址：全椒开发区纬三路
（管委会对面）

## Slide 3: 设计理念
标准化-GB50174-2008/TIA-942
模块化-单模块256个机柜，一幢楼6个模块
灵活度-容量动态升级和扩展
智能化-智能控制和能源管理
可靠性-可用性SLA 99.99%
绿色-高效率/低PUE/低碳排放

## Slide 4: 云计算数据中心设计
高可用：高等级的数据中心设计，建设，基础设施规格和运维水平
灵活度：数据中心可以按照模块级别进行定制和交付
高安全：数据中心安全等级高，视频监控，网络监控，电力监控，动环监控
多链路：中立的数据中心，互联的数据中心,电信、联通、移动、裸光纤等多网接入
企业级：合规的数据中心，满足企业级别的数据中心需求
管理和服务：高品质运维管理，一站式数据中心服务交付
消防配置：公共区域水消防，机房区域气体消防
安全保卫：24小时保安值守

## Slide 5: 土地证，数据中心立项，双电源批复
国家电网双电源2座110KV变电站To35KV，获批电量2.2万KVA×2路。
总建筑面积36345㎡，机柜容量5500个。执行大工业电价0.648+三联供发电站-0.06。

## Slide 6: 建筑效果图

## Slide 7: 专业的数据中心建筑
专业数据中心独立建筑
钢筋混凝土框架结构
设计使用年限大于50年
8级抗震，乙类设防，7度烈度。防洪等级历史500年重现为0
美国TIA 942标准T4等级设计
中国GB50174中的A级标准
机房地板承重>=800kg~1600kg / m²
层高5.5米，架高地板高度1米
货物、人员通道24小时分离独立通行
联合接地，电阻小于1欧姆
数据中心建筑物中不存在宿舍、厨房、餐厅等设施
2幢×4层建筑（1层功能区，2/3/4层共6个机房）=3072个机柜
1幢12层建筑，其中机房区2000个机柜+办公区。设计PUE＜1.5
结构
层高
承重
等级
其他

## Slide 8: 机房概况和布局
定制T2~T4，机房层-2×256个机柜/模块，单柜可部署10-32A电力
UPS室位于中间部位可以缩短电缆和降低用电损耗。
空调室位于机柜2端使冷气对流，下送冷通道，热通道上回，降低PUE。
外围空调室+走道三道墙体打造保温节能、防尘。人货分开，人东+货西。

## Slide 9: 主要参数
总电力供应
2路22,000KVA
110KV TO 35KV
35KV TO 400V
天然气发电站
N+1配置 低压柴发
双路燃气管道不限时满负载运行
建筑
独立数据中心建筑
建筑面积9500㎡/幢
256机柜/模块×6/幢
总IT设备用电量
约15,000 KW
一期、二期各7500KW
空调7500KW
机架
约3072个
一期、二期各1536个，平均5KW/机柜
制冷
N+1水冷式冷水机组
N+1冷却水塔
N+2精密空调
连续制冷
  SLA
  99.99%
UPS
2N
电池30分钟
模块
12个机房模块
一期模块数量6个
二期模块数量6个
  T3+
  或A类

## Slide 10: 双路市电+燃气发电站
建
筑
内
部
国家电网
燃气发电机组
市电电源
2#)
中网科技滁州数据中心供电方案
市电电源
1#
市电电源
1# 110KV TO 35KV
市电电源
2# 110KV TO 35KV

## Slide 11: 制冷系统
采用燃气发电三联供方案
冷水机组：N+1配置，每台制冷能力可以定制
精密空调：高能效比大功率机房精密空调，双路供电，N+2冗余设计
送风方式：地板下下送风，天花板上回风，高效率冷热通道
温度和湿度：温度控制范围23℃±2℃，湿度控制范围40%～55%
空调间布局
精密空调的供排水管路不穿越主机房及配电室
独立的维修通道和排水系统，提高IT区域安全等级
监控与报警
机房环境温湿度7X24集中监控，自动报警

## Slide 12: 供水、蓄冷、精确送回风
市政自来水系统和加压给水系统
蓄冷罐容量按需求定制
冷热风道精确送回风设计消除局部热点
天花板上热回风
架高地板
精密空调
出风口
地板下冷风
空调间
机房
冷通道
热通道
5.5M
1.0M

## Slide 13: 机房可定制标准
GB50174：《电子信息系统机房设计规范》
GB50462：《电子信息系统机房施工及验收规范》
《数据中心环境检测标准》
09DX009国家标准设计图集《电子信息系统机房工程设计与安装》
美国通信行业协会标准：TIA – 942《数据中心通信设施标准》
美国电气和电子工程师协会标准：IEEE-1100《电子设备供电和接地操作规程》
美国采暖制冷与空调工程师协会标准：《数据设备环境指南》
ISO 9001 质量管理认证 / ISO 20000 IT服务管理认证 / ISO 27001 安全管理认证

## Slide 14: 消防定制标准
机房及关键设备间均设置烟感探测器、温感探测器和极早期报警探测器三层报警系统，并配置七氟丙烷或CO2或IG541自动气体灭火系统或高压细水雾自动灭火系统。
走廊区域和办公区配置水喷淋系统
重要机电区域可配置高压细水雾
配置消防水池，容量为3小时外消火栓的用水量，1小时的自动喷淋系统的用水量
通过BMS系统及消防监控系统两套不同的系统同时监控，确保及时准确发现问题，与消防报警联动
配备专职消防监控人员，7×24值班监控
机房区及办公区至少每年进行一次消防演练，可提供演练报告
机房区及办公区配有一定数量手持灭火器与防毒面具

## Slide 15: 7×24动力环境监控系统监控定制
重要电力供电回路的开关状态、故障状态、电流电压、有功功率、功率因数、谐波含量等
单机柜PDU用电数据
UPS 的运行状态、故障状态、电流电压，输入和输出功率、频率、功率因数、负荷率、电池容量、同步状态、系统/旁路供电状态、市电故障
燃气气压流量、发电机转速、输出功率、频率、电压、功率因数
恒温恒湿空调机组的运行状况和参数：开关、制冷、加热、加湿、除湿报警参数、温度、相对湿度、传感器故障、压缩机压力、加湿器水位、风量
机房环境状况参数：机房温度，湿度、机房漏水报警

## Slide 16: 运维管理体系
运维交付
运维值班
周期保养
流程管理
配置、变更
事件、问题
考核机制
周期考核
持续改进
能效管理
能效检测
数据分析
优化改进
工程管理
过程把控
验收结果
应急管理
应急演练
应急处置
发布管理
安、消防
人员、物品进出
门禁、视频管理
消防值班
体系来自于多年的实践经验，在使用中不断得到完善，目前有多个项目在使用；
中国数据中心行业“优秀运维解决方案提供商”；
近二十年的数据中心运维管理经验；

## Slide 17: 安全
安全分区：按机房区，基础设施区，公共区，机房周边区，建筑红线区
安全访问：全程，授权，登记，检验，监控
安保管理：严格人员进出身份管理和设备进出清单表核实管理
安全检查：X射线，探测检查门，防尾随门
视频监控：多点监控，CCTV、BMS视频监控无死角，录像动态跟踪，3～6个月记录
门禁系统：IC门襟卡，视频识别，指纹识别，密码输入，独立门锁，巡检考勤
前台服务：人员身份有效管理，来访人证件登记，设备清单出入表核实
授权管理：来访人员授权活动范围，VIP专属区域授权管理，共享机房参观陪同

## Slide 18: 运维服务
流程
重叠
IT维护
服务器网络信息安全
精密空调
新风系统
加湿系统
空调系统
发电机
低压配电
UPS
电气工程
照明配电
防雷接地
中高压
入侵报警
门禁
CCTV
安防、消防系统
消防监测系统
极早期监测

## Slide 19: 现场管理架构
执行层
管控层
执行层
安消防监控
安防值班
保洁服务
……
设施运行
维修保养
应急处置
……
服务器上下架
网络配置
服务器性能
系统服务
……
甲方代表
项目经理、技术主管
监管层
运维经理由≥3人的技术骨干组成保证7X24小时在岗
运维经理掌握审批权、 考核权、指挥权
结构扁平化、效率更高
综合代维和集中监控可以有效减少运维人员数量

## Slide 20: 综合运维管理角色构成拓扑
项目经理
高压电工
暖通主管
网络主管
电气主管
X4
制冷工
X4
维修工
X2
物业主管
文员
保安保洁
X8
甲方代表
协作单位
甲方内部
外部客户
监控员
X4
工作汇报、
采购申请、
付款流程
服务响应、
参观接待、
供应商管理、
水、电、暖、宽带、
政府关系等协调
监管、决策

## Slide 21: 运维管理制度
日常工作记录
安全服务周报
安全服务月报
季度评估报告
定期通报制度
特期维护制度
节假日维护
业务高峰期维护
重要业务活动期间
例会制度
周例会
月例会
年度例会
文档管理制度
纸质文档管理
电子文档管理

## Slide 22: 数据中心定制周期-6个月交付
规划期
设计期
建设期
测试期
客户群定位
数据中心选址
投资预算等.
规划建设完成
技术方案选定
设计图纸细化
土建工程
机电安装
系统集成
其它工程
建设结束后对系统或设备进行联调联测、验证设计指标、设备性能等
运行期
机房投产各基础设施开始正常运转

## Slide 23: 业务模式
01
托管
租用
机房
02
1个模块可定制256个机柜，T3~T4，A/B类定制
一幢楼可定制6个模块，快速获得部署需求
03
1台服务器起托，可选1U，2U，4U
1个机柜起租，可选10A,16A,20A,32A
常规服务器租用，品牌型号齐全
小型机及非常规服务器定制租用
更多详情请访问 http://www.ChinaCC.Net 。

## Slide 24: 中网科技优势
专业品牌：中网科技-ChinaNet.CC ，近20年专业专注。
资质齐全：具有IDC+ISP+ICP运营牌照，获ICANN国际认证。
资源优势：自有多座数据中心/IP/网域。成本低。数万老用户资源。
技术经验：为客户提供技术支撑数十万次，技术和服务经验丰富。
智能平台：智能程度高，自动化“流水线”带给用户更好的体验。
政策支持：国家政策大力扶持，云计算产业将呈现爆发式增长。
稳定高增：行业24个月增1倍，人均产值高，市场增长稳。
超前布局：经过超前多年的研发，建设，即将爆发式增长。

## Slide 25: 联系方式
招商联系方式
官网：http://ChinaNet.CC
电话：0512 8886 8888
传真：0512 8886 8899
微信：921988
Email：wang@ChinaNet.CC
招商代表联系方式
手机：186 2629 1016
手机：186 2629 1017
电话：0512-8886 8885
微信：8661257
Email：Lic@ChinaNet.CC